Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-27/24

Gliwice dn. 16.04.2024r.

Parametry techniczne – gastroskop wideo (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, podać |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wyposażony w dodatkowy kanał do spłukiwania | TAK |  |
|  | Posiadający ergonomiczną rękojeść | TAK |  |
|  | Posiadający technologię obrazowania EDOF | TAK |  |
|  | Posiadający podwójną głębię ostrości 3-100 mm oraz 1,5-5,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Posiadający jednostopniowe złącze | TAK |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej – max 9,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G-210 o/ D-90o, P/L -100o | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia – min 140o | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora | Min 4 przyciski |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach producenta | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej 1020 -1070 mm | TAK, podać |  |
|  | Oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie, wraz z dodatkowym kolorowym kodem ułatwiającym identyfikację średnicy kanału | TAK |  |
|  | Kompatybilny z TXI, RDI, NBI dla posiadanego procesora CV-1500 | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym procesorem CV-1500 | TAK |  |
|  | Współpraca z posiadanym myjniami serii ETDz funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Transonder do identyfikacji endoskopu w trakciemycia w myjni serii ETD |  |  |
|  | Dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do archiwizacji badań Endobase firmy Olympus. Zamawiający posiada oprogramowanie w wersji 14.8 z uwzględnieniem aktualizacji do wyższych wersji | TAK |  |
|  | Kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem Endobase musi polegać minimalnie na: - obsłudze online listy pacjentów dostępnych w oprogramowaniu Endobase - wyświetlaniu podstawowych danych osobowych badanego pacjenta wraz z identyfikatorem na ekranie przy aparacie - zapisie zdjęć i filmów w posiadanym przez Zamawiającego systemie Endobase, - sterowaniu rejestracją zdjęć i filmów bezpośrednio z przycisków na głowicy oferowanych endoskopów, - identyfikacji podłączonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego dla oferowanych procesorów | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |